УТВЕРЖДАЮ:

Глава Устьянского сельсовета

_____________________А.В.Яблоков

## (подпись)

## «24» апреля 2023г.

Водохозяйственный баланс

Администрации Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края

2023

1. Общие сведения о предприятии.

1.1. Наименование предприятия:

Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края

1.2. Адрес предприятия:

663755, Красноярский край, Абанский район, с.Устьянск, ул.Мира 27А, пом.4.

1.3. Ф. И. О. должностных лиц предприятия и их служебные телефоны:

Глава Устьянского сельсовета Александр Васильевич Яблоков.

тел. (839163) 72-2-72, 72-2-21. E-mail: adm72272ust@mail.ru.

1.4. Банковские реквизиты предприятия:

ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, г.Красноярск.

- ИНН/КПП 2401001911/240101001

- р/с 03231643046014461901.

- ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по
Красноярскому краю, г Красноярск

- БИК 010407105

- ОГРН 1022400507359)

1.5. Режим работы предприятия: 251 день в году, 7 часовой рабочий день

1.6. Количество работающих на предприятии: 23 человека (4 чел.-ИТР, 19 чел.-рабочие).

1.7. Основная производственная деятельность предприятия:

Водоснабжение с.Устьянск, д.Успенка, д.Огурцы, д.Денисовка, д.Красный Яр, д.Новокиевлянка).

1.8. Состав предприятия:

Административное здание, гараж, 5 котельных, 14 артезианских скважин.

1.9. Автотранспорт: 1 легковой автомобиль, 1 трактор

1.10.  Наличие мазутных хранилищ на предприятии: отсутствуют.

1.11. Система противопожарной безопасности предприятия:

- источники внутреннего и наружного пожаротушения - пожарные гидранты, огнетушители.

1.12.  Наличие ливневой канализации: нет.

1.13. Наличие лицензии на недропользование: нет.

2. Водопотребление на предприятии.

2.1. Расчетное количество воды, необходимое предприятию:

всего:		76362,74 м3/год,

в том числе, расчетное количество воды, необходимое предприятию из подземных источников: 76362,74 м3/год.

В том числе:

с. Устьянск – 41971,66 м3/год:

- на производственные нужды: 988,51 м3/год;

- на хозяйственно-питьевые нужды: 1651,65 м3/год;

-    население: 37 402,56 м3/год;

-    передано прочим: 1928,94  м3/год.

д. Успенка – 8820,90 м3/год:

- на производственные нужды: 858,31 м3/год;

- на хозяйственно-питьевые нужды: 100,03 м3/год;

-    население: 7862,56 м3/год.

д. Огурцы – 5156,93 м3/год:

- на производственные нужды: 806,57 м3/год;

- на хозяйственно-питьевые нужды: 25,30 м3/год;

-    население: 4325,06 м3/год.

д. Красный Яр – 5605,73 м3/год:

- на производственные нужды: 27,49 м3/год;

- на хозяйственно-питьевые нужды: 21,60 м3/год;

-    население: 5008,84 м3/год;

-   передано прочим: 547,80 м3/год.

д .Денисовка – 12 521,40  м3/год:

- на производственные нужды: 63,68 м3/год;

- на хозяйственно-питьевые нужды: 813,63 м3/год;

-    население: 11644,09 м3/год.

д. Новокиевлянка – 2286,13 м3/год:

-    население: 2209,43 м3/год;

-   передано прочим: 76,70 м3/год.

Горячее водоснабжение осуществляется с помощью водонагревателей.

2.2. Передано прочим:

| № п/п | Наименование организации | Населенный пункт | Объём, м³/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ИП Арбузов А.В., магазин «Хороший» | с. Устьянск | 696,50 |
| 4 | ИП Сайбель Н.В., магазин | с. Устьянск | 420,00 |
| 5 | ИП Степанова А.С., магазин «Радуга» | с. Устьянск | 230,00 |
| 6 | ИП Солоненко М. В., магазин «Селяночка» | с. Устьянск | 136,00 |
| 7 | ООО «Метелица» | с. Устьянск | 300,44 |
| 8 | Устьянская библиотека | с. Устьянск | 136,00 |
| Итого, с. Устьянск |  | 1928,94 |
| 1 | ИП Семенова Н.А., магазин | д.Красный Яр | 420,00 |
| 2 | Краснояровский досуговый центр | д.Красный Яр | 127,80 |
| Итого д.Красный Яр: |  | 547,80 |
| 2 | Новокиевляновский досуговый центр | д. Новокиевлянка | 76,70 |
| Итого, д.Новокиевлянка |  | 76,70 |

2.3. Наличие измерительных приборов учета забора воды: отсутствуют.

2.4. Характеристика подземных водозаборов на предприятии:

| № п/п | Информация о скважине | Тип, марка насоса | Производительность м3 /час | Местоположение | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | скважина, глубиной 120 м – 4шт. | ЭВЦ 6-10-140 | 10 | с. Устьянск, ул. Мира 27Г, ул. Луговая 28, стр.17, ул. Партизанская 34А, ул. Полевая 10А |  |
| 2 | скважина, глубиной 120 м – 1 шт. | компрессор | 1,5 | с. Устьянск, ул. Советская, 1А |  |
| 3 | скважина, глубиной 120 м – 2 шт. | ЭВЦ 6-10-140 | 10 | с. Устьянск, ул. Полевая, 10Б, ул. Партизанская 5 | Резерв. |
| 4 | скважина, глубиной 120 м – 1 шт. | ЭВЦ 6-10-140 | 10 | д. Денисовка, ул. Почтовая, 30 |  |
| 5 | скважина, глубиной 120 м – 1 шт. | компрессор | 1,5 | д. Денисовка, ул. Лесная, 8А |  |
| 6 | скважина, глубиной 120 м – 1 шт. | ЭВЦ 6-10-140 | 10 | д. Успенка, ул. Новая 3А |  |
| 7 | скважина, глубиной 120 м – 1 шт. | ЭВЦ 6-10-140 | 10 | д. Красный Яр, ул. Трактовая, 2А |  |
| 8 | скважина, глубиной 120 м – 1 шт. | ЭВЦ 6-10-140 | 10 | д. Огурцы, ул. Береговая, 9А |  |
| 9 | скважина, глубиной 120 м – 1 шт. | компрессор | 1,5 | д. Огурцы, ул. Береговая, 52 |  |
| 10 | скважина, глубиной 120 м – 1 шт. | ЭВЦ 6-10-140 | 10 | д. Новокиевлянка, ул. Покровская, 29А |  |

2.5. Наличие оборотного и  повторного водоснабжения: отсутствует.

2.6. Химический состав воды, используемой на предприятии:

Вода используется без очистки и соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Водоотведение на предприятии.

3.1. Расчетное количество сточных вод на предприятии:

всего:	 307497 м3/год, в том числе:

с. Устьянск – 1816,61  м3/год:

- производственные стоки: 164,96 м3/год;

- хозяйственно-бытовые стоки: 1651,65 м3/год.

д.Успенка – 250,61 м3/год:

- производственные стоки: 150,58 м3/год;

- хозяйственно-бытовые стоки 100,03 м3/год.

.

д.Огурцы – 172,52 м3/год:

- производственные стоки: 147,22 м3/год;

- на хозяйственно-бытовые стоки: 25,30 м3/год;

д.Красный Яр – 24,90 м3/год:

- производственные стоки: 3,30 м3/год;

- хозяйственно-бытовые стоки: 21,60 м3/год.

д. Денисовка – 816,93 м3/год:

- производственные стоки: 6,04 м3/год;

- хозяйственно-бытовые стоки: 813,63 м3/год.

3.2. Стоки от населения и прочих потребителей не принимаются.

3.3. Приёмник сточных вод: рельеф.

3.4. Наличие измерительных приборов учета количества сбрасываемых сточных вод: отсутствуют.

3.5. Наличие и вид очистных сооружений сточных вод: отсутствуют.

4.Безвозвратные потери на предприятии

4.1. Объем безвозвратных потерь: 2284,48 м3/год,  из них объем потерь в сетях – 1978,05 м3/год:

с.Устьянск – 829,56 м3/год, в т.ч потери в сетях 659,35 м3/год;

д.Успенка – 707,73 м3/год, , в т.ч потери в сетях 659,35 м3/год;

д.Огурцы – 659,35 м3/год, в т.ч потери в сетях 659,35 м3/год;

д.Красный Яр – 24,19 м3/год;

с.Денисовка – 63,65 м3/год.

Расчет потребности воды для котельных

## Расчет выполнен по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения. МКД 4-05.2004».

Расчет потребности воды для котельной  с. Устьянск

## Исходные данные:

## - отопительный сезон – 240 дней,

## - расход угля - 957 тонна/год;

- теплота сгорания угля 3520 ккал/кг;

## - протяженность тепловой сети (трубы с внутренним диаметром 50мм)  - 1,2 км.

## - перепад воды в системе теплоснабжения 95/70, в системе отопления используются радиаторы высотой 500 мм.

- Объем выработанного тепла:

𝐺потр = 𝐵 ∙ 𝐺𝑖 ∙ 𝐾 ∙ 10 3 ккал         957 ∙ 3520 ∙ 0,85 ∙ 103

24 ∙ 𝐻          час      =               24 ∙ 240             = 0,5 Гкал

ч

где G – количество выработанного тепла, ккал/кг;

В – расход топлива, т/год;

𝐺𝑖 – теплота сгорания натурального топлива, ккал/кг;

К – КПД котла (85%=0,85)

- Количество воды, требуемое для заполнения системы отопления:

𝑉потр = 𝑉уд ∙ 𝐺потр = 19,5 ∙ 0,5 = 9,75 м 3

где Vуд – удельный объем системы теплопотребления (определяется по таблице 7 Методики)

- Количество воды, требуемое для заполнения наружных тепловых сетей:

Vсети = Vdi ∙ Jdi = 1,4 ∙ 1,2 = 1,68 м 3

Vdi – удельный объем трубопроводов тепловой сети (определяется по таблице 6 Методики);

𝐽𝑑𝑖 – длина трубопровода тепловой сети

- Годовые потери теплоносителя

Му.н = а𝑉год𝑛год10−2 = 𝑚у.н.год𝑛год = 0,0025(9,75 + 1,68) ∙ 240 ∙ 24 = 164,59 м 3

где а - норма среднегодовой утечки теплоносителя, установленная в пределах 0,25 % среднегодовой емкости трубопроводов тепловой сети и подключенных к ней систем теплопотребления, м3 /ч·м3 ;

Vгод - среднегодовая емкость тепловой сети и систем теплопотребления, м3 ;

nгод - продолжительность функционирования тепловой сети и систем теплопотребления в течение года, ч;

mу.н.год - среднечасовая за год норма потерь теплоносителя, обусловленных его утечкой,

м 3 /ч.

- Годовое количество воды для производства и передачи тепловой энергии:

𝑉общ = 𝑉потр + 𝑉сети + 𝑀ун = 9,75 + 1,68 + 164,59 = 176,02 м 3 /год

Расчет потребности воды для котельной  д. Успенка

## Исходные данные:

## - отопительный сезон – 240 дней,

## - расход угля - 219 тонн/год;

- теплота сгорания угля 3520 ккал/кг;

## - протяженность тепловой сети (трубы с внутренним диаметром 70мм)  - 0,31 км.

## - перепад воды в системе теплоснабжения 95/70, в системе отопления используются радиаторы высотой 500мм.

- Объём выработанного тепла:

Gпотр. = B х Gi х K х 103   ккал  = 219 х 3520 х 0,85 х 103 =0,11 Гкал/ч,  где

24 х Н         час                24 х 240

G – количество выработанного тепла, ккал/кг;

B - расход сожженного топлива за год, т;

Gi - теплота сгорания натурального топлива; ккал / кг

K - кпд котла (принимаем 85 % = 0,85)

- Количество воды, требуемое для заполнения системы отопления:

Vпотр. = Vуд. х Gпотр

Vуд.- удельный объем системы теплопотребления определяется по таб. 7 = 19,5 м3/(Гкал/ч);

Vпотр.= 19,5 м3/(Гкал/ч) х 0,11 Гкал/ч = 2,15 м3

- Количество воды, требуемое для заполнения наружных тепловых сетей

Vсети = Vdi  х Jdi

Vсети = 3,9 х 0,31  = 1,21 м3

Vdi  - удельный объём трубопроводов тепловой сети определяется по таб. 6.

Jdi – длина трубопровода тепловой сети;

- Годовые потери теплоносителя (определяем по формуле 21):

Му.н = аVгод nгод 10-2 = mу.н.год nгод, где

a - норма среднегодовой утечки теплоносителя, установленная в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловой сети и подключенных к ней систем теплопотребления, м3/чм3;

Vгод - среднегодовая емкость тепловой сети и систем теплопотребления, м3;

nгод - продолжительность функционирования тепловой сети и систем теплопотребления в течение года, ч;

Му.н = 0,0025 (2,15+1,21) х 240 х 24 = 48,38 м3

- Годовое количество воды для производства и передачи тепловой энергии:

Vобщ. = Vпотр. + Vсети + Му.н. = 2,15 + 1,21 + 48,38 = 51,74 м3/год.

Расчет потребности воды для котельной  д. Красный Яр

## Исходные данные:

## - отопительный сезон – 240 дней,

## - расход угля - 163 тонны/год;

- теплота сгорания угля 3520 ккал/кг;

## - протяженность тепловой сети (трубы с внутренним диаметром 70мм)  - 0,03 км.

## - перепад воды в системе теплоснабжения 95/70, в системе отопления используются   радиаторы высотой 500мм.

- Объём выработанного тепла:

Gпотр. = B х Gi х K х 103   ккал  = 163 х 3520 х 0,85 х 103 =0,08 Гкал/ч,  где

24 х Н         час                24 х 240

G – количество выработанного тепла, ккал/кг;

B - расход сожженного топлива за год, т;

Gi - теплота сгорания натурального топлива; ккал / кг

K - кпд котла (принимаем 85 % = 0,85)

- Количество воды, требуемое для заполнения системы отопления:

Vпотр. = Vуд. х Gпотр

Vуд.- удельный объем системы теплопотребления определяется по таб. 7 = 19,5 м3/(Гкал/ч);

Vпотр.= 19,5 м3/(Гкал/ч) х 0,08 Гкал/ч = 1,56 м3

- Количество воды, требуемое для заполнения наружных тепловых сетей:

Vсети = Vdi  х Jdi

Vсети = 3,9 х 0,03  = 0,12 м3

Vdi  - удельный объём трубопроводов тепловой сети определяется по таб. 6.

Jdi – длина трубопровода тепловой сети;

- Годовые потери теплоносителя (определяем по формуле 21):

Му.н = аVгод nгод 10-2 = mу.н.год nгод, где

a - норма среднегодовой утечки теплоносителя, установленная в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловой сети и подключенных к ней систем теплопотребления, м3/чм3;

Vгод - среднегодовая емкость тепловой сети и систем теплопотребления, м3;

nгод - продолжительность функционирования тепловой сети и систем теплопотребления в течение года, ч;

Му.н = 0,0025 (1,56+0,12) х 240 х 24 = 24,19 м3

- Годовое количество воды для производства и передачи тепловой энергии:

Vобщ. = Vпотр. + Vсети + Му.н. = 1,56 + 0,12 + 24,19 = 25,87 м3/год.

Расчет потребности воды для котельных  д. Денисовка, ул. Школьная,1, стр.1

## Исходные данные:

## - отопительный сезон – 240 дней,

## - расход угля - 187 тонн/год;

- теплота сгорания угля 3520 ккал/кг;

## - протяженность тепловой сети (трубы с внутренним диаметром 100мм)  - 0,138 км.

## - перепад воды в системе теплоснабжения 95/70, в системе отопления используются радиаторы высотой 500мм.

- Объём выработанного тепла:

Gпотр. = B х Gi х K х 103   ккал  = 187 х 3520 х 0,85 х 103 =0,10 Гкал/ч,  где

24 х Н         час                24 х 240

G – количество выработанного тепла, ккал/кг;

B - расход топлива, т/год;

Gi - теплота сгорания натурального топлива; ккал / кг

K - кпд котла (принимаем 85 % = 0,85)

- Количество воды, требуемое для заполнения системы отопления:

Vпотр. = Vуд. х Gпотр = 19,5 х 0,1=1,95 м3

Vуд.- удельный объем системы теплопотребления (определяется по таб. 7 Методики)

- Количество воды, требуемое для заполнения наружных тепловых сетей:

Vсети = Vdi  х Jdi

Vсети = 8 х 0,138  = 1,10 м3

Vdi  - удельный объём трубопроводов тепловой сети (определяется по таб. 6 Методики).

Jdi – длина трубопровода тепловой сети;

- Годовые потери теплоносителя (определяем по формуле 21):

Му.н = аVгод nгод 10-2 = mу.н.год nгод, где

a - норма среднегодовой утечки теплоносителя, установленная в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловой сети и подключенных к ней систем теплопотребления, м3/чм3;

Vгод - среднегодовая емкость тепловой сети и систем теплопотребления, м3;

nгод - продолжительность функционирования тепловой сети и систем теплопотребления в течение года, ч;

Му.н = 0,0025 (1,95+1,10) х 240 х 24 = 43,92 м3

- Годовое количество воды для производства и передачи тепловой энергии:

Vобщ. = Vпотр. + Vсети + Му.н. = 1,95 + 1,10 + 43,92 = 46,97 м3/год.

## Расчет потребности воды для котельной д. Денисовка, ул. Почтовая, д.28, пом.1 (используется только для отопления клуба).

## Исходные данные:

## - отопительный сезон – 240 дней,

## - расход угля - 93 тонн/год;

- теплота сгорания угля 3520 ккал/кг;

## - протяженность тепловой сети  - наружные сети отсутствуют.

## - перепад воды в системе теплоснабжения 95/70, в системе отопления используются   радиаторы высотой 500мм.

- Объем выработанного тепла:

𝐺потр = 𝐵 ∙ 𝐺𝑖 ∙ 𝐾 ∙ 103 ккал = 93 ∙ 3520 ∙ 0,85 ∙ 103    = 0,05 Гкал

24 ∙ 𝐻             час              24 ∙ 240                                 ч

где G – количество выработанного тепла, ккал/кг;

В – расход топлива, т/год;

𝐺𝑖 – теплота сгорания натурального топлива, ккал/кг;

К – КПД котла (85%=0,85)

- Количество воды, требуемое для заполнения системы отопления:

𝑉потр = 𝑉уд ∙ 𝐺потр = 19,5 ∙ 0,05 = 0,98 м 3

где Vуд – удельный объем системы теплопотребления (определяется по таблице 7 Методики)

- Количество воды, требуемое для заполнения наружных тепловых сетей:

наружные сети отсутствуют

- Годовые потери теплоносителя

Му.н = а𝑉год𝑛год10−2 = 𝑚у.н.год𝑛год = 0,0025 ∙ 0,98 ∙ 240 ∙ 24 = 14,11 м 3

где а - норма среднегодовой утечки теплоносителя, установленная в пределах 0,25 % среднегодовой емкости трубопроводов тепловой сети и подключенных к ней систем теплопотребления, м3 /ч·м3 ;

Vгод - среднегодовая емкость тепловой сети и систем теплопотребления, м3 ;

nгод - продолжительность функционирования тепловой сети и систем теплопотребления в течение года, ч;

mу.н.год - среднечасовая за год норма потерь теплоносителя, обусловленных его утечкой,

м 3 /ч.

- Годовое количество воды для производства и передачи тепловой энергии:

𝑉общ = 𝑉потр + 𝑉сети + 𝑀ун = 0,98 + 14,11 = 15,09 м 3 /год

Общий расход для котельных д. Денисовка 46,97+15,09=62,06 м 3 /год

Расчет неучтенных расходов и потерь воды

Расчет произведен по «Методическим указаниям по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 17 октября 2014г. № 640-пр.

с. Устьянск

1) Расход воды на промывку трубопроводов (формула 1.1.1):

Wпром. = 2800 * ∑ d2 * v * t, где

d – диаметр труб - 0,1м;

v – скорость движения воды – 1,3 м/сек;

t – продолжительность промывки –  4ч.

Wпром. = 2800 * 0,12 * 1,3 *4 = 145,60 м3/год

2)   Утечки воды при повреждениях (формула 2.1.1):

Wупi = 9600 * ωi * t * √H, где

ωi – площадь живого сечения отверстия = 2 * 10-4 = 0,0002 м2

t – продолжительность утечки с момента обнаружения до отключения поврежденного участка или заделки отверстия трубопровода, среднее значение - 6 ч;

Н – средний напор воды – 12 м, √12 = 3,46;

Wупi = 9600 * 0,0002 * 6 * 3,46 = 39,86 м3

3)  Свищевые повреждения (формула 2.1.1.1):

Wупi = 1,92 * t * √H, где

t – среднее значение - 6 часов

Н – средний напор воды – 12 м, √12 = 3,46

Wупi = 1,92 * 6 * 3,46 = 39,86 м3

4) Трещины (формула 2.1.1.2):

Wупi = 374,4 * d2 * t * √H, где

d – диаметр труб - 0,1

t – среднее значение - 6 часов

Н – средний напор воды – 12 м, √12 = 3,46

Wупi = 374,4 * 0,12 * 6 * 3,46 = 77,73 м3/год

5)  Переломы, разрывы (формула 2.1.1.3):

Wупi = 5652 * d2 * t * √H, где

d – диаметр труб - 0,1

ti - продолжительность утечки по фактическим данным с момента заявки до локализации – 6ч;

H - средний напор воды в трубопроводе на поврежденном участке, принимаемый           равным средней глубине заложения трубопровода, м2 – 2,2 м, √2,2 = 1,48

Wупi = 5652  * 0,12  * 6 * 1,48 = 501,90 м3/год;

- Проверка пожарных гидрантов на водоотдачу (формула 1.3.2):

Wпг= 3,6 qnt, где

q-расход воды на один пожарный гидрант = 15 л/с;

n- количество пожарных гидрантов, проверенных за расчетный период = 2;

t-продолжительность проверки, 0,03 ч.

Wпг= 3,6*15*2*0,03= 3,24 м3

Всего по с.Устьянск: 145,6+39,86+39,86+77,73+501,90+3,24 = 808,19 м3/год

д. Успенка

1) Расход воды на промывку трубопроводов (формула 1.1.1):

Wпром. = 2800 * ∑ d2 * v * t, где

d – диаметр труб - 0,1м;

v – скорость движения воды – 1,3 м/сек;

t – продолжительность промывки –  4ч.

Wпром. = 2800 * 0,12 * 1,3 *4 = 145,6 м3/год

2)   Утечки воды при повреждениях (формула 2.1.1):

Wупi = 9600 * ωi * t * √H, где

ωi – площадь  живого сечения отверстия  = 2 * 10-4 = 0,0002 м2

t – продолжительность утечки с момента обнаружения до отключения поврежденного участка или заделки отверстия трубопровода, среднее значение - 6 ч;

Н – средний напор воды – 12 м, √12 = 3,46;

Wупi = 9600 * 0,0002 * 6 * 3,46 = 39,86 м3

3)  Свищевые повреждения (формула 2.1.1.1):

Wупi = 1,92 * t * √H, где

t – среднее значение - 6 часов

Н – средний напор воды – 12 м, √12 = 3,46

Wупi = 1,92 * 6 * 3,46 = 39,86 м3

4) Трещины (формула 2.1.1.2):

Wупi = 374,4 * d2 * t * √H, где

d – диаметр труб - 0,1

t – среднее значение - 6 часов

Н – средний напор воды – 12 м, √12 = 3,46

Wупi = 374,4 * 0,12 * 6 * 3,46 = 77,73 м3/год

5)  Переломы, разрывы (формула 2.1.1.3):

Wупi = 5652 * d2 * t * √H, где

d – диаметр труб - 0,1

ti - продолжительность утечки по фактическим данным с момента заявки до локализации – 6ч;

H - средний напор воды в трубопроводе на поврежденном участке, принимаемый           равным средней глубине заложения трубопровода, м2 – 2,2 м, √2,2 = 1,48

Wупi = 5652  * 0,12  * 6 * 1,48 = 501,90 м3/год;

6) Проверка пожарных гидрантов на водоотдачу (формула 1.3.2):

Wпг= 3,6 qnt, где

q-расход воды на один пожарный гидрант = 15 л/с;

n- количество пожарных гидрантов, проверенных за расчетный период = 1;

t-продолжительность проверки, 0,03 ч.

Wпг= 3,6*15*1*0,03= 1,62 м3

Всего по с.Успенка: 145,6+39,86+39,86+77,73+501,90+1,62 = 806,57 м3/год

д. Огурцы

1) Расход воды на промывку трубопроводов (формула 1.1.1):

Wпром. = 2800 * ∑ d2 * v * t, где

d – диаметр труб - 0,1м;

v – скорость движения воды – 1,3 м/сек;

t – продолжительность промывки –  4ч.

Wпром. = 2800 * 0,12 * 1,3 *4 = 145,60 м3/год

2)   Утечки воды при повреждениях (формула 2.1.1):

Wупi = 9600 * ωi * t * √H, где

ωi – площадь живого сечения отверстия  = 2 * 10-4 = 0,0002 м2

t – продолжительность утечки с момента обнаружения до отключения поврежденного участка или заделки отверстия трубопровода, среднее значение - 6 ч;

Н – средний напор воды – 12 м, √12 = 3,46;

Wупi = 9600 * 0,0002 * 6 * 3,46 = 39,86 м3

3)  Свищевые повреждения (формула 2.1.1.1):

Wупi = 1,92 * t * √H, где

t – среднее значение - 6 часов

Н – средний напор воды – 12 м, √12 = 3,46

Wупi = 1,92 * 6 * 3,46 = 39,86 м3

4) Трещины (формула 2.1.1.2):

Wупi = 374,4 * d2 * t * √H, где

d – диаметр труб - 0,1

t – среднее значение - 6 часов

Н – средний напор воды – 12 м, √12 = 3,46

Wупi = 374,4 * 0,12 * 6 * 3,46 = 77,73 м3/год

5)  Переломы, разрывы (формула 2.1.1.3):

Wупi = 5652 * d2 * t * √H, где

d – диаметр труб - 0,1

ti - продолжительность утечки по фактическим данным с момента заявки до локализации – 6ч;

H - средний напор воды в трубопроводе на поврежденном участке, принимаемый           равным средней глубине заложения трубопровода, м2 – 2,2 м, √2,2 = 1,48

Wупi = 5652  * 0,12  * 6 * 1,48 = 501,90 м3/год;

6) Проверка пожарных гидрантов на водоотдачу (формула 1.3.2):

Wпг= 3,6 qnt, где

q-расход воды на один пожарный гидрант = 15 л/с;

n- количество пожарных гидрантов, проверенных за расчетный период = 1;

t-продолжительность проверки, 0,03 ч.

Wпг= 3,6*15*1*0,03= 1,62 м3

Всего по д.Огурцы: 145,6+39,86+39,86+77,73+501,90+1,62 = 806,57 м3/год

д. Денисовка

- Проверка пожарных гидрантов на водоотдачу (формула 1.3.2):

Wпг= 3,6 qnt, где

q-расход воды на один пожарный гидрант = 15 л/с;

n- количество пожарных гидрантов, проверенных за расчетный период = 1;

t-продолжительность проверки, 0,03 ч.

Wпг= 3,6*15*1*0,03= 1,62 м3

Всего по д.Денисовка: 1,62 м3.

д. Красный Яр

- Проверка пожарных гидрантов на водоотдачу (формула 1.3.2):

Wпг= 3,6 qnt, где

q-расход воды на один пожарный гидрант = 15 л/с;

n- количество пожарных гидрантов, проверенных за расчетный период = 1;

t-продолжительность проверки, 0,03 ч.

Wпг= 3,6*15*1*0,03= 1,62 м3

Всего по д.Красный Яр: 1,62 м3.

Список литературы

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», актуализированная редакция СНиП 2.04.0185*.

- Справочник «Мелиорация и водное хозяйство» под ред. .Н.Н. Бородавченко, Агропромиздат, 1988г.

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения.

- Методические указания по расчёту потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при её производстве и транспортировке (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 октября 2014 года, № 640/пр).

- Приказ Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.02.2020 № 14-37Н

- Постановление Правительства Красноярского края от 30 июля 2013 г. N 370-П "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях и на общедомовые нужды при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края" (с изменениями и дополнениями от 27.12.2013г)